阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目

竣工环境保护验收调查报告

建设单位：大九寨国际旅游开发有限责任公司

验收调查单位：四川扬华环境技术咨询有限公司

二零一八年二月

目  录

前 言	2

1 概述	4

1.1 编制依据	4

1.2 调查目的及原则	4

1.3 调查方法	5

1.4 调查范围、因子和验收标准	6

1.5 验收标准	6

1.6 外环境关系及环境保护目标	7

1.7 调查内容和重点	7

1.8 调查工作程序	8

2 工程调查	10

2.1 工程建设历程	10

2.2 工程概况	10

2.3 工程建设内容	10

2.4 工程主要变动情况	12

2.5 索道工作原理	12

2.6 验收期间工况	13

3 环境影响报告书回顾	14

3.1 环境影响评价结论	14

3.2 环境影响报告文件批复	16

4 环境保护措施落实情况调查	18

5 生态环境影响调查	22

5.1项目建设区域植物和植被影响调查	22

5.2陆生动物影响调查	23

6 其它环境影响调查	24

6.1 水环境影响调查	24

6.2 声环境影响调查	24

6.3 大气环境影响调查	26

6.4 固体废弃物环境影响调查	26

6.5 社会环境影响调查	26

7 环境风险措施调查	28

8 公众意见调查	29

8.1 调查目的、对象、范围及调查方法	29

8.2 调查内容	29

8.3 调查结果与分析	30

9 环境管理、监理及环境监测落实情况调查	33

9.1 施工期环境管理	33

9.2 运行期环境管理	34

10 结论与建议	35

10.1 工程建设内容	35

10.2 环境保护措施落实情况调查	35

10.3 环境影响调查	35

10.4 公众参与	36

10.5 结论与建议	36

附 图

附图一：项目地理位置图；

附图二：项目索道位置图；

附图三：项目索道线路走向图；

附图四：项目上站总平面布置图；

附图五：项目下站总平面布置图。

附   件

附件一：环保验收委托书

附件二：阿坝州发展计划委员会《关于黑水达古冰川旅游区客运索道建设项目立项的批复》（阿州计社经[2004] 27号）；

附件三：阿坝州发展计划委员会《关于黑水达古冰川客运索道建设项目可研报告的批复》（阿州计社经[2004]587号）；

附件四：阿坝州环境保护局《关于对达古冰川旅游区索道建设项目环境影响评价执行标准的请示的批复》（阿州建管环发[2004]94号）；

附件五：原四川省环境保护局《关于对阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目环境影响报告书的批复》（川环建函[2006]175号）；

附件六：四川省环境工程评估中心《关于阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目环境影响报告书评估意见》（省环评估书[2006]016号）；

附件七：关于四川三打古自然保护区界限的情况说明；

附件八：公众参与调查表样表。

# 前 言

达古冰川景区位于四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县境内的中部“大九寨”环线旅游核心区域内，属于卡龙沟省级风景名胜区的一部分。景区以丰富的森林生态环境为背景，以优美的自然风光及独特的人文资源观赏为主，多样化的参与式游览为辅，集观赏游览、休闲娱乐、攀岩探险、民风民情赏析、科普科考等多项功能于一体的大型综合性风景名胜区。为了发展项目区域旅游事业，挖掘达古冰川丰富的旅游资源，大九寨国际旅游开发有限责任公司于2006年开展了“阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目”（以下简称“该项目”）的建设。

2004年1月，阿坝州发展计划委员会下达了《关于黑水达古冰川旅游区客运索道建设项目立项的批复》（阿州计社经[2004] 27号），对阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目立项进行了批复。2004年8月，该项目可行性研究报告经阿坝州发展计划委员会批复（阿州计社经[2004]587号）。大九寨国际旅游开发有限责任公司委托四川省环境保护科学研究院承担该项目环境影响评价工作。2006年1月，四川省环境保护科学研究院承编制完成了该项目环境影响报告书并上报原四川省环境保护局审批。2006年4月，原四川省环境保护局对项目环评文件进行了批复（川环建函［2006］175号）。

该项目于2006年5月开工建设，于2008年5月建成投运。该项目实际建成一条长3282.4m的由21个索道支架支撑的单线八人吊箱式索道。上站建筑面积500m2，海拔4850m；下站建筑面积800m2，海拔3620m，以及相应的配套设施。建设内容与环评一致。

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，需查清阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目在施工过程中对环境影响报告书和批复所提出的环境保护措施和建议的落实情况，调查分析项目在建设和运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓措施，全面做好环境保护工作，为工程阶段环境保护验收提供依据。

大九寨国际旅游开发有限责任公司委托本公司开展该项目竣工环境保护验收调查，本公司接受委托后认真收集并研阅了本项目的环评、工程竣工验收等有关资料，对施工期环境监理情况进行了调查，对工程周围环境敏感点分布情况、工程环保措施执行情况、生态恢复状况、水土保持情况、水环境与污染设施治理情况等进行了重点调查，同时听取了地方环保部门和当地群众的意见，进行了公众意见调查，在此基础上编制了《阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目竣工环保验收调查报告》。

在开展竣工环境保护验收调查的过程中，得到了阿坝州和黑水县的国土、环保等相关单位和有关专家给予的高度支持，在此一并向以上单位表示衷心感谢！

# 1 概述

## 1.1 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2016年7月修订）

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.8.1）

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，原国家环保总局第13号令，2002.2.1；

（4）四川省黑水达古冰川客运索道建设项目可行性研究报告；

（5）阿坝州发展计划委员会《关于黑水达古冰川旅游区客运索道建设项目立项的批复》（阿州计社经[2004] 27号）；

（6）阿坝州发展计划委员会《关于黑水达古冰川客运索道建设项目可研报告的批复》（阿州计社经[2004]587号）；

（7）阿坝州环境保护局《关于对达古冰川旅游区索道建设项目环境影响评价执行标准的请示的批复》（阿州建管环发[2004]94号）；

（8）原四川省环境保护局《关于对阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目环境影响报告书的批复》（川环建函[2006]175号）；

（9）四川省环境工程评估中心《关于阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目环境影响报告书评估意见》（省环评估书[2006]016号）；

（10）关于四川三打古自然保护区界限的情况说明；

（11）《四川省黑水县达古冰川索道沿线珍稀植物保护方案》；

（12）项目区域内社会、经济、水文、生态、气象、环境质量等基础资料。

## 1.2 调查目的及原则

### 1.2.1调查目的

对本项目环境影响调查旨在：

（1）调查本项目在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告书及其批复、工程设计中所提出的环保措施的执行情况，以及各级环保行政主管部门意见要求的落实情况。

（2）调查本项目已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过对本项目所在区域环境现状调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。针对本项目已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对以实施的尚不完善的措施提出改进意见。

（3）通过公众意见调查，了解公众对本项目建设期及运营期环境保护工作的意见、工程对所在区域居民工作和生活的影响情况，针对公众提出的合理要求提出解决建议。

（4）根据工程环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

### 1.2.2调查原则

本次环境影响调查坚持以下原则：

（1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定；

（2）坚持生态保护与污染防治并重的原则；

（3）坚持客观、公正、科学、实用的原则；

（4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研相结合的原则；

（5）坚持对项目建设前期、施工期、运营期的环境影响进行全过程分析的原则。

## 1.3 调查方法

本次竣工验收调查方法主要包括资料收集、现场调查、勘察和走访调查等。

1、资料收集

主要收集资料有：工程设计资料、环境保护设计资料、环境影响评价文件及相关批复，工程所在区域的环境功能区划，工程建设各阶段的竣工验收资料，环保工程有关协议、合同，环保措施施工合同及验收资料。

2、现场勘察

通过现场勘察核实收集资料的准确性，了解项目建设区域的现状，调查施工影响的范围和程度，对工程采取的永久环保措施开展详细调查，核实工程采取环保措施现状以及效果。

3、访问调查

走访当地环保主管部门，了解施工期间是否发生过污染环境、扰民、居民环保投诉等问题；走访施工影响区居民，了解工程施工期间水、气、声、固废的污染情况；采用发放调查表形式了解公众对本项目施工期间、运行期间存在环保问题的意见和建议。

## 1.4 调查范围、因子和验收标准

### 1.4.1调查范围

本次验收调查范围与环评报告评价范围一致，主要包括：工程建设区、施工区及其所涉及的影响区。

表1-1   评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 索道左右两侧各200m范围，景区内的生态环境 |
| 大气环境 | 上下站房四周100m范围 |
| 地表水环境 | 上下站房及项目区域地表水体（达古河） |
| 声学环境 | 索道左右两侧各100m范围 |
| 社会环境 | 项目直接影响区和达古河沿线的村寨 |

### 1.4.2调查因子

生态环境：工程施工及运行对野生动植物、工程占地类型、农田、取弃土（渣）场的生态恢复状况及已采取的措施、水保工程及其效果、景观工程及其效果、生物多样性影响情况。

## 1.5 验收标准

因项目运营期对环境影响较小，本次竣工环保验收调查过程未开展环境现状监测工作。

## 1.6 外环境关系及环境保护目标

本项目位于阿坝州黑水县芦花镇境内。项目周边200m范围内无居民分布。

1、生态环境：景区内生态环境，森林植被，野生动植物生境。索道两侧50m以内；上下站房周边100m的植被，珍稀保护动植物，项目扰动范围50m内区域水土保持能力。

2、地表水环境：达古河（景区段）。

3、大气环境：索道沿线两侧100m区域环境空气质量；索道上下站房生态环境。

4、声环境：索道上下站房声学环境质量；

5、景观：景区各自然景观。

## 1.7 调查内容和重点

### 1.7.1 调查内容

本次竣工环境保护验收调查内容为：

1、调查实际工程内容及方案设计变更情况

调查内容包括施工布置、施工方式，工程建设内容等。

2、环境保护措施要求执行情况调查

调查环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施或要求，环保措施或要求在施工期和运行期的落实情况和实施效果等。

3、水环境影响调查

调查工程施工期间和运行期间采取的水污染防治措施，水污染防治设施的运行情况和运行效果，工程建设前、施工期、运行期等各阶段工程区域河段水环境质量状况，以及工程建设对水环境的影响等。

4、生态环境影响调查

陆生生态调查主要为工程施工对生态的影响及采取的生态恢复措施与效果，工程施工、运营前后珍稀濒危保护动植物的分布现状等。

5、大气环境影响调查

调查工程施工期和运行期采取的大气污染防治措施，大气污染防治设施的运行情况和运行效果，工程建设前、施工期、试运行期等各阶段工程区的环境空气质量状况等，以及工程建设对大气环境的影响。

6、声环境影响调查

调查工程施工期和运行期采取的噪声污染防治措施及实际效果，工程建设前、施工期、试运行期等各阶段工程区的声环境质量状况等，以及工程建设对声环境的影响。

7、固体废物调查

调查施工弃渣和生活垃圾的处置方式、处置效果等。

8、环保投资调查

调查工程设计环保投资及实际环保投资。

9、公众意见调查

调查工程施工期和运行期的环保投诉、投诉内容以及解决途径，以及工程影响区周边的公众意见。

### 1.7.2 调查重点

本次调查的重点是工程建设及运营期的生态影响影响，调查环评及批复、设计中提出的各项环境保护措施落实情况及有效性，重点调查生态破坏的恢复、减缓与补偿保护措施落实运行情况。

同时调查项目环保规章制度执行情况、环保措施落实情况、工程环境保护投资情况、风险防范措施落实情况、工程施工期及运营期环境影响投诉情况。

## 1.8 调查工作程序

本次竣工环境保护验收调查的工作程序如下图所示。

# 2 工程调查

## 2.1 工程建设历程

（1）2004年1月，阿坝州发展计划委员会下达了《关于黑水达古冰川旅游区客运索道建设项目立项的批复》（阿州计社经[2004] 27号），对阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目立项进行了批复。

（2）2004年8月，该项目可行性研究报告经阿坝州发展计划委员会批复（阿州计社经[2004]587号）。

（3）2006年1月，四川省环境保护科学研究院承编制完成了该项目环境影响报告书并上报原四川省环境保护局审批。

（4）2006年4月，四川省环境保护厅对项目环评文件进行了批复（川环建函［2006］175号）。

（5）工程于2006年6月开工建设，2008年5月建成。

## 2.2 工程概况

项目名称：阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目；

建设单位：大九寨国际旅游开发有限责任公司；

项目地点：阿坝州黑水县芦花镇境内（达古冰川景区）。建设项目地理位置见附图1。

总投资与环保投资：项目总投资为10566万元，其中环保投资249万元，占投资总额的2.1%。

## 2.3 工程建设内容

### 2.3.1 建设项目规模与总投资

本项目实际建设内容与环评一致。实际建成一条长3282.4m的由21个索道支架支撑的单线八人吊箱式索道。上站建筑面积500m2，海拔4850m；下站建筑面积800m2，海拔3620m，以及相应的配套设施。

### 2.3.2 项目组成表

该项目组成表详见表2-1。

表2-1  项目组成表

| 名称 | 项目组成（环评批复内容） | 项目组成（实际建设内容） | 环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | （1）单线循环脱挂抱索八人吊箱式索道一条，长度3176.98米 （2）上站房500平方米 （3）下站房800平方米 （4）索道支架 | （1）建成一条长3282.4m的由21个索道支架支撑的单线八人吊箱式索道 （2）上站房500平方米 （3）下站房800平方米 （4）索道支架 | 废水、固废、噪声 |
| 配套设施 | 电源及供电设施 | 电源及供电设施（与环评一致） | - |
|  | 传动控制设施 | 传动控制设施（与环评一致） | - |
|  | 照明、电信、给排水设施 | 照明、电信、给排水设施（与环评一致） | - |
|  | 医疗卫生及旅游安全设施 | 医疗卫生及旅游安全设施（与环评一致） | - |
| 贮运工程 | 基建工程建筑材料贮存、运输 | 基建工程建筑材料贮存、运输（与环评一致） | - |
| 项目建筑材料及水、电等均在景区外购买解决。 |

### 2.3.3 主体工程

项目实际建成一条长3282.4m的由21个索道支架支撑的单线八人吊箱式索道。上站建筑面积500m2，海拔4850m；下站建筑面积800m2，海拔3620m。

项目上站站房主要由主站房、售票室、维修间、值班室组成。下站房主要由驱动机房、监控室、变配电室、维修间、售票室、办公室、值班室、柴油发电机房组成。上下站房均设立紧急医疗卫生救护站。

项目索道支架采用四边形截椎体结构式结构，均为钢支架，工厂制作后拆卸为单体构件运往支架点架设，工地用高强度螺栓拼装连接。支架基础为现浇钢筋混凝土基础。

### 2.3.4 配套设施及贮运工程

项目索道下站为驱动站，上站为迂回张紧站。供电除主机外，还包括了照明、采暖空调维修设备用电。

## 2.4 工程主要变动情况

经验收调查单位现场调查，该项目主体工程和辅助工程实际建设内容与环评一致。

## 2.5 索道工作原理

项目索道工作原理为：用一条无机的钢丝绳在索道两端的驱动轮及迂回轮上缠绕一圈，通过张紧结构使之保证一定张力，线路中间设有支架，支架上装有托或压索轮组，将钢索托起或压下使之保证一定的离地高度。钢丝绳每隔一定距离通过一个八人脱挂抱索器挂上一个吊箱，驱动轮带动钢丝绳运行。吊箱进站后，脱挂抱索器通过脱开器将吊箱与运载索自动脱开并通过轮胎式减速器自动减速，随后开关门机构将吊箱门自动打开，乘客在指定区域下车。推车结构自动将吊箱迂回至索道另一侧，待乘客上车后车门自动关闭后，进入加速段加速至与运载索等速，设在站口的挂接器将抱索器挂接到运载索上。整个过程经过一些列开关监测，确保吊箱安全无误的进出站。

## 2.6 验收期间工况

目前，工程已经稳定运行，主要设施及环保设施已投入正常运行，该工程具备验收条件。

# 3 环境影响报告书回顾

竣工环境保护验收调查的重要任务之一是查清工程在设计、施工过程中对环境影响报告书及其批复中要求的环境保护措施和建议的落实情况，因此，回顾环境影响报告书的主要内容以及环保部门对报告书的批复意见非常必要。

大九寨国际旅游开发有限责任公司委托四川省环境保护科学研究院承担该项目环境影响评价工作。2006年1月，四川省环境保护科学研究院承编制完成了该项目环境影响报告书并上报原四川省环境保护局审批。2006年4月，原四川省环境保护局对项目环评文件进行了批复（川环建函［2006］175号）。

本项目环境影响报告书（报批稿）主要评价结论叙述如下。

## 3.1 环境影响评价结论

阿坝藏族羌族自治州环境保护局文件（阿州建管环发[2004]94号）确认景区内地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水域标准，景区外15km范围内执行Ⅱ类水域标准；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，景区内执行一级标准；环境噪声执行《城市区域环境质量噪声标准》（GB3096-93）2类标准，景区内执行1类标准。

环境质量现状：评价提供监测资料表明，景区内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水域标准要求；环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）一级标准限值；声学环境满足《城市区域环境质量噪声标准》（GB3096-93）1类标准要求。

自然环境现状：项目所在达古冰川景区位于巴颜喀拉山褶皱系东部，景区内有悬冰、坡面冰川等五种类型的现代冰川，景区内三打古沟源头各支流均表现出典型的古冰川“U”型槽谷或围谷形态；景区植被类型丰富，群落结构复杂多样，垂直地带性明显。工程区植被类型属于四川西北部亚高山针叶林，森林分布上限约3950m，也是自然保护区上限，索道下站房(海拔3620m)至10＃支架（海拔3918m）分布有国家一级保护植物红豆杉、二级保护植物岷江柏、四川红杉、红花緑绒蒿及独叶草，10＃支架（海拔3918m）至上站房（海拔4850m）为草甸和流石滩植被。区内人类活动影响小，动物资源丰富，是野生动物栖息繁衍的理想场所，工程区域尚未发现国家保护动物分布和栖息地。区内地质灾害种类繁多，常有滑坡、泥石流等，项目区地质结构较为稳定。

达古冰川索道的下站房及1#~10#支架位于四川三打古金丝猴省级自然保护区的实验区。下站房以下旅游公路已建成投入运行，对外交通较方便。项目区无其他环境敏感点。

索道项目的建设将会改变工程占地土地利用性质，土石方开挖产生局部水土流失，施工活动对项目区生态环境产生一定影响，影响施工范围内的四川红杉、红花緑绒蒿及独叶草等珍稀保护植物，同时对景区目前流域活动和景观产生影响；施工扬尘、施工噪声对局部环境空气和声环境质量有影响；施工生产废水和生活污水将影响区内地表水环境质量。

运营期，由于旅游人数的增加，加大了区内野生动植物保护和自然生态系统保护的难度，影响景区景观资源；产生的生活污水、生活垃圾对区内环境质量产生不利影响。

根据索道项目工程的特点和项目区环境功能要求，针对工程建设施工可能产生的环境影响与生态破坏问题，提出优化施工组织及工程施工布置，制定严格的景观保护、生态破坏的预防及恢复措施，避免对景观的影响。合理施工布置，安排施工作业时间，减轻施工扬尘、噪声对场界周围环境的影响；施工生产性废水收集处理后回收利用，生活污水收集后就近用于林灌；施工生活垃圾收集后送黑水县生活垃圾处理场。采取工程和植物措施相结合的水土保持措施，恢复工程施工迹地与自然景观，有效控制工程建设新增水土流失。以上污染防治措施可避免和减缓工程建设产生的各种不利环境影响，确保施工期工程区地表水、环境空气和声学环境满足区域环境功能要求，从技术经济角度看是可行的。

环评结论：达古冰川旅游索道建设项目是达古冰川景区开发的重要配套工程，对于综合治理景区环境具有一定的环境正效益，提高旅游服务质量，使该区域的旅游服务水平上档次，上台阶，对地方经济的发展和提高阿坝州的整体地位都有积极的促进作用，建设项目所带来的有关环境问题，经采取适当的措施和对策后，可以得到有效的治理和预防。因此，只要全面落实环评报告书所提出的各项对策措施，达古冰川旅游索道项目在拟建地址建设从环境保护方面可行。

## 3.2 环境影响报告文件批复

原四川省环境保护局于2006年4月26日以川环建函[2006]175号文批复了本项目环境影响报告书。主要批复内容如下：

大九寨国际旅游开发有限责任公司：

你公司报送的《阿坝大九寨达古冰川景区索道建设项目环境影响报告书》和阿坝州环保局、黑水县规划建设环保局的审查意见收悉。经研究，现对该建设工程环境影响报告书批复如下：

一、原则同意阿坝州环保局、黑水县规划建设环保局的审查意见。你公司拟在达古冰川景区实验区建设一条3282.4m由21个索道支架支撑的单线八人吊箱式索道。上站海拔4850m，下站海拔3620m，以及相应的配套设施。该项目建设属《黑水卡龙沟风景区达古冰川片区规划》中的景区交通规划，也符合《四川三打古金丝猴省级自然保护区总体规划》。符合发展四川旅游的产业政策，按报告书中提出的各项环保措施落实后，对综合治理景区环境有一定的环境效益、当地的环境质量和生态环境可以得到控制，对环境影响可降至最小，从环境角度分析同意项目建设。

二、项目建设和营运中应特别注意的几个问题

1、必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，把各项环保措施落实在施工设计、招投标和施工承包合同之中。

2、索道建设左右200m范围内的四川红杉、红花绿绒蒿、独叶草必须预先采取保护措施，不准施工人员及施工活动对其造成破坏。对需砍伐的林木实施“占一补一”，并按国家有关规定办理相关手续。

3、严禁施工人员和施工活动对鸟类、野生动物捕杀、故意惊吓等不利野生动物生活、繁殖的各种行为。

4、施工期产生的各种废水必须收集处理回用或林灌、不得随意外排。生产垃圾、生活垃圾要分别收集、分类处置，能回用的必须回用，不能回用的要妥善处置，不得带来对环境的污染。

5、对施工区域应采用密目安全网全封闭施工，以减少扬尘对大气环境的影响，对施工材料运输应采取防扬散措施，选取材料要结合当地适宜的材料。

6、设计上、下站等构筑物要考虑色泽、体量、风格与周围景观相协调。

7、对施工迹地应及时采取措施予以恢复，弃渣必须妥善处置，不得造成对周围环境的影响。

8、营运期应严格控制游客人数，每日应控制在2000人以内为最佳。其景区产生的生活废水必须送泽盖污水处理站处理。坚持游客景区内游、景区外住的原则。

9、工程建设应进行环境工程监理，落实机构人员负责施工期的环境监理。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目开工时应向我局报告，试运行前应向我局申请试运行，经同意后方可进行试运行，项目竣工时应按规定程序申请环境保护验收，验收合格后建设项目才能正式投入营运，否则将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条的相关规定予以处罚。

四、请阿坝州、黑水县两级环保部门负责施工期的环境保护监督检查工作。

# 4 环境保护措施落实情况调查

阿坝大九寨达古冰川景区索道建设项目在施工、运营期已采取的环境保护措施与环境影响报告书以及环保行政主管部门批复要求的对比情况见表4-1、表4-2。

由表4-1、表4-2可见，本项目在环境影响报告书编制和设计阶段提出了较为全面、详细的环境保护措施，大部分措施在工程建设中和试运营期间得到落实。

表4-1  环保措施落实情况调查表

| 工程环节 | 阶段 | 环评阶段环境保护措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 保护措施 | 施工期 | 1、生产废水：沉淀池沉淀处理后回用和林地浇灌； 2、生活污水：附近农户旱厕收集后用于林地浇灌。 | 生产废水经沉淀池沉淀处理后回用和林地浇灌；生活污水经农户旱厕收集后用于林地浇灌。 |
|  | 运营期 | 生活污水经收集后送泽盖污水处理站处理。 | 上站房生活污水经4台移动式厕所收集至下站房所在地建设的化粪池，经化粪池处理后的生活污水全部委托保洁公司清运。 |
| 大气环境 保护措施 | 施工期 | 1、配备洒水车，洒水降尘； 2、湿法作业，封闭施工，优化施工工艺； 3、硬化路面、封闭运输； 4、佩戴口罩，加强施工人员劳动保护 | 已落实。 施工期采用湿法作业、使用商品混凝土、并配置洒水车，定期洒水降尘，运输车辆封闭运输，同时加强路面清扫减少扬尘影响。 |
| 声环境 保护措施 | 施工期 | 1、选用低噪施工机械； 2、设置交通警示牌； 3、合理安排施工时间，禁止夜间施工； 4、合理布置施工场地，远离保护目标； 5、对施工人员佩戴耳塞等防护工具 | 已落实。 选用低噪声设备、将高噪声作业布置在场地中央，夜间不施工，定期对设备进行维修保养等。 |
|  | 运营期 | 1、建筑隔声； 2、消声器。 | 已落实。 项目高噪声设备均安装在地下的设备用房内，并对驱动站房采取了隔声处理，同时对其它设备噪声分别采取隔声、消声、减振、降噪等措施进行治理。 |
| 生态环境 | 施工期 运营期 | 合理进行施工布置，精心组织施工管理。采取有效的生态保护和水土保持措施。设立塑料编织网对项目施工区域进行分隔。项目施工弃土定点堆放。开挖场地和料渣堆放处采取临时覆盖措施。严禁破坏保护植物。施工结束后采取施工迹地恢复措施。对保护植物采取相应的保护措施。 | 已落实。 项目采取有效的生态保护和水土保持措施。施工期设立塑料编织网对项目施工区域进行分隔。项目施工弃土定点堆放，全部回填，无弃方产生。开挖场地和料渣堆放处采取了临时覆盖措施。严禁破坏保护植物。施工结束后采取施工迹地恢复措施。对保护植物采取相应的保护措施。对重点保护植物进行了原址保护、移栽或挂牌围栏保护措施。 |
| 水土保持 | 施工期 | 1、对区域内崩塌飞石灾害进行治理； 2、护林防火措施。 | 已落实。 植树造林种草；对飞石灾害易发地段修建了边坡防护工程和排水疏水工程；在上站房和支架处修建了防滑措施。 健全了护林防火组织；建立了完善的通讯网络和观察瞭望系统；经常性开展防火宣传，落实专人负责防火。 |
| 固废处理措施 | 施工期 | 1、弃渣全部回填； 2、生活垃圾委托环卫部门清运。 | 已落实。 项目不设弃土场，施工期弃渣（约2288m3）全部回填利用，无弃方产生。施工期生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运、处置。 |
|  | 运营期 | 生活垃圾委托环卫部门清运。 | 营运期生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运、处置。 |
| 环境监理 | 施工期 | 环境监理纳入工程监理 | 环境监理：已纳入工程监理。 |
| 环境监测 | 运营期 | 环境空气监测、地下水、地表水、噪声等监测 | 预留运营期环境监测费用9万元/年。 |

表4-2 环评批复要求及落实情况一览表

| 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 原四川省环境保护局批复意见： 1、必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，把各项环保措施落实在施工设计、招投标和施工承包合同之中。 2、索道建设左右200m范围内的四川红杉、红花绿绒蒿、独叶草必须预先采取保护措施，不准施工人员及施工活动对其造成破坏。对需砍伐的林木实施“占一补一”，并按国家有关规定办理相关手续。 3、严禁施工人员和施工活动对鸟类、野生动物捕杀、故意惊吓等不利野生动物生活、繁殖的各种行为。 4、施工期产生的各种废水必须收集处理回用或林灌、不得随意外排。生产垃圾、生活垃圾要分别收集、分类处置，能回用的必须回用，不能回用的要妥善处置，不得带来对环境的污染。 5、对施工区域应采用密目安全网全封闭施工，以减少扬尘对大气环境的影响，对施工材料运输应采取防扬散措施，选取材料要结合当地适宜的材料。 6、设计上、下站等构筑物要考虑色泽、体量、风格与周围景观相协调。 7、对施工迹地应及时采取措施予以恢复，弃渣必须妥善处置，不得造成对周围环境的影响。 8、营运期应严格控制游客人数，每日应控制在2000人以内为最佳。其景区产生的生活废水必须送泽盖污水处理站处理。坚持游客景区内游、景区外住的原则。 9、工程建设应进行环境工程监理，落实机构人员负责施工期的环境监理。 | 已基本落实。 已落实。 对保护植物采取相应的保护措施。对重点保护植物进行了原址保护、移栽或挂牌围栏保护措施。 3、已落实。 4、施工期生产废水经沉淀池沉淀处理后回用和林地浇灌；生活污水经农户旱厕收集后用于林地浇灌。施工期弃土全部回填；生活垃圾由当地环卫部门清运。 5、已落实。 6、已落实。 7、施工期弃土全部回填，无弃方产生。施工结束后建设单位对施工迹地进行了恢复，无施工遗留环境问题。 8、运营期上站房生活污水经4台移动式厕所收集至下站房所在地建设的化粪池，经化粪池处理后的生活污水全部委托保洁公司清运。 9、环境监理已纳入工程监理。 |

# 5 生态环境影响调查

## 5.1项目建设区域植物和植被影响调查

项目索道施工过程不可避免对沿途植被造成破坏，施工扬尘覆盖到项目区域附近树木或其他植被叶面及枝干上。据现场调查、查阅资料和对当地居民进行访问了解，项目站房建设区域的植被覆盖较少，主要为原始针叶林，存在少量亚高山灌丛植被，索道左右200m范围内存在一定量的四川红杉、红花绿绒蒿和独叶草。项目站房和支架工程占地实际面积较小，未对植物造成直接破坏。工程区域未发现国家保护动物分布和栖息地。

根据施工期监理资料，建设单位在施工过程中主要采取了以下措施减缓对陆生植物的破坏：

1、在主线开阔位置设置清表土临时堆放场，对临时用地的表土提前进行了剥离保存，全部用作绿化用土；工程施工中严格控制用地范围。

2、采取宣传栏、挂牌等方式加大宣传的力度，强化施工队伍的环保意识。

3、施工期严格管理可能引起林火的施工作业，对施工人员加强管理和约束，严禁一切野外用火。

4、加强施工人员生态保护常识教育，严格禁止施工人员或其家属有意无意地将外来物种带入项目区，对当地的生物多样性造成潜在威胁。在绿化、施工迹地恢复时主要选择本土繁殖生长的乔木、灌木和草本。

5、采取各种措施进行植被恢复和绿化建设，有效减缓工程占地对植被的影响。

6、对保护植物采取相应的保护措施。对重点保护植物进行了原址保护、移栽或挂牌围栏保护措施。

根据现场调查，在工程影响范围内，未发现有植物种群消失或灭绝的现象，目前绿化措施的效果较好。随着时间的推移及自然恢复和绿化养护工作的深入，项目建设对植被的影响将逐渐减小。

## 5.2陆生动物影响调查

据现场调查、查阅资料和对当地居民进行访问了解，工程影响区内人类活动较少。项目范围内多为林地，动物以鸟类、爬行类、两栖动物为主，另有少量兽类。

工程对陆生动物的影响主要是在施工阶段，施工期间施工区及其附近区域分布的野生动物受噪声和施工人员的干扰，其种类数量可能减少，并且迁徙栖息地，导致区域分布密度改变。施工结束以后，临时占地的植被得以恢复，施工产生的干扰也将随即消失，受影响区域的野生动物种群会很快恢复，不会影响其物种多样性。

工程施工期间建设单位加强了对施工人员的宣传培训，大力宣传野生动物保护法律法规，提高施工人员的保护意识，严禁捕杀野生动物；为减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，合理安排工程施工时段和方式，做好爆破方式、数量、时间的计划安排，力求避免在野生鸟类和兽类外出觅食和休息时间的晨昏和正午开挖等措施减缓对陆生动物的影响。

通过查阅施工期间的监理等记录和资料，以及走访相关部门和当地群众。工程施工期和运营期未发生伤害野生动物事件，工程建设对区域陆生动物的影响较小。

# 6 其它环境影响调查

## 6.1 水环境影响调查

### 6.1.1施工期水环境影响调查

1、施工废水

本项目施工机械均依托城区现有修理厂进行维修保养，不产生机修废水。施工期废水主要为砂石拌合废水和设备冲洗水。

施工废水经自建简易沉淀池处理后回用于施工及洒水降尘，多余部分林地浇灌。

2、地下水

本项目开挖较浅，施工过程中未出现施工涌水现象。

3、生活污水

施工人员生活污水经所租用民房原有收集设施收集后用于林地浇灌。

经验收调查单位走访当地环保部门，本项目施工期废水得到妥善处置，未发生水污染事故。

### 6.1.2营运期水环境影响调查

项目营运期废水主要为游客及工作人员的生活污水，生活污水主要污染物为氨氮、COD、SS等，产生量约为10m3/d。上站房生活污水经4台移动式厕所收集至下站房所在地建设的化粪池，经化粪池处理后的生活污水全部委托保洁公司清运。

## 6.2 声环境影响调查

### 6.2.1 施工噪声的影响调查

本项目施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆交通噪声。

本项目采取的防噪措施主要有：选用低噪声设备、将高噪声作业布置在场地中央，夜间不施工，定期对设备进行维修保养等。

经验收调查单位走访当地环保部门，本项目施工期间未出现噪声扰民事件，未出现环保投诉。

### 6.2.2运营期噪声环境影响调查

项目运营期主要噪声源为设备噪声。

本项目高噪声设备均安装在地下的设备用房内，并对驱动站房采取了隔声处理，同时对其它设备噪声分别采取隔声、消声、减振、降噪等措施进行治理，分项治理措施如下：

（1）选用低噪声、高效率的机电设备，并采取积极的隔振降噪措施。设置隔振基础、柔性接头，避免管道传声；水泵上设置微阻缓闭式止回阀，消除停泵水锤的影响和水击所产生的管道震颤噪声等影响。

（2）合理布置各室内给排水管道，同时室内污水立管采用降噪的排水管（采用UPVC塑料排水管，排水立管采用UPVC内螺旋消音排水管或外包消音膜的UPVC实壁排水管，），尽量减少水流噪声对住户的影响。

（3）产生噪声的机电设备（泵等）与地面柔性连接，设置隔振基础。

（4）产生噪声的房间（驱动站房等）、墙面和天棚采用吸声材料。

（5）风机进出口设软接头，在通风系统上设置消声器。

（6）通风系统均采用低噪声设备。噪声较大的设备均由设备机房隔离，并在系统上设置消声器。

采取以上措施后，设备噪声得到有效控制未对评价区域声环境不会造成明显不利影响。

本项目营运期通过加强对停车场的管理，规范地面停车场的停车秩序，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速。建设单位应加强本项目所在区域交通管制及疏导，尽量降低过往车辆交通噪声对本项目的影响。

## 6.3 大气环境影响调查

### 6.3.1施工期大气环境影响调查

施工期废气主要为施工扬尘。

本项目施工期采用湿法作业、使用商品混凝土、并配置洒水车，定期洒水降尘，运输车辆封闭运输，同时加强路面清扫减少扬尘影响。

经验收调查单位走访当地环保部门，本项目施工期大气污染得到有效控制，未对周围环境产生明显影响。

### 6.3.2营运期大气环境影响调查

本项目运营期使用电能，无生产废气产生。

## 6.4 固体废弃物环境影响调查

### 6.4.1施工期固体废弃物影响调查

本项目不设弃土场，施工期弃渣（约2288m3）全部回填利用，无弃方产生。施工期生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运、处置。

本项目施工期固体废弃物得到了妥善处置，未造成二次污染。

### 6.4.2运营期固体废弃物环境影响预测

本项目营运期生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运、处置。

## 6.5 社会环境影响调查

建设单位在施工过程中对周边居民开展了环境保护宣传教育。项目施工工程中给受影响居民带来一定影响。现场调查结果显示，项目建设对区域社会经济发展具有积极作用，从验收调查单位统计数据来看，100%的受访者均对项目环保工作表示满意或基本满意。

经过调查，项目施工前，建设单位根据《中华人民共和国文物保护法》及其《实施细则》，对项目区域内文物进行调查勘探。在工程施工中，严格控制项目建设用地范围，要求任何单位和个人发现文物后必须立即停止施工，保护好现场，并立即报告文物行政管理部门处理。在实际施工中未发现文物。

达古冰川景区位于四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州中部，属卡龙沟省级风景名胜区的组成部分。景区以丰富的森林生态环境为背景，以优美的自然风光及独特的人文资源观赏为主，多样化的参与式游览为辅，集观赏游览、休闲娱乐、攀岩探险、民风民情赏析、科普科考等多项功能于一体的大型综合性风景名胜区。本项目建设是实现现代旅游的需要，项目建成后，景区服务接待设施得到大幅度改善，在加强管理的前提下，可确保景源质量不受影响的同时，提高旅游服务质量，提高景区旅游接待能力。项目建设为地方带来了极大的经济效益和社会效益。

# 7 环境风险措施调查

本项目不属于工业性项目，风险调查从简。

项目风险来自自然灾害和人为造成的风险。自然灾害诸如地震、台风、暴雨、滑坡等都会导致建筑物破坏、阻断交通、火灾、人员伤亡、疾病流行、植被破坏等，一般情况下，这些自然灾害是人类难以抗拒的灾害。但是完全人为的环境风险主要为有毒有害物质、火灾和交通事故、高空危险。这些威胁环境安全的灾害事故，完全可以防患于未然。接待服务区内通过各种风险宣传可进一步提高居民和游客的风险意识，制定严格的管理制度，并付诸实施，同时加强接待服务区内的物业管理和监督检查可预防灾害的发生。若一旦发生险情，应紧急报告相关部门，拨打110求救，可迅速处理灾害事故。

建设单位采取了一系列的防燃的风险防范措施，加强了森林防火防范，禁止游客带火种进入景区，制定了《环境管理制度》、《施工期防洪抢险应急预案》、《突发事件应急管理办法》等确保工程安全运行，应对突发事故。

# 8 公众意见调查

## 8.1 调查目的、对象、范围及调查方法

### 8.1.1 调查目的

阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目的建设对当地的经济发展起到了较大的促进作用，但也不可避免地对工程所在区域及附近的自然环境和社会环境产生了一定的影响。为了解工程施工期及运营期受影响区域居民的意见和要求，弥补工程在设计、建设过程中的不足，进一步改进和完善该工程的环境保护工作，本次环境影响调查对在工程附近居民和当地环保部门进行了公众意见调查。

### 8.1.2 调查对象及范围

本次公众意见调查主要在工程的影响区域内进行，调查对象为服务区周围的居民。根据周围受影响公众的分布情况，对周围公众发放调查表50份。为使调查更具代表性，调查对象将选择不同地域、不同年龄和职业的公众分别进行调查。

### 8.1.3 调查方法

调查方式采用分发调查表的形式进行。

## 8.2 调查内容

调查内容具体见下表。

表8-1   阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目

竣工环境保护验收公众意见调查表

| 工程概况 | 达古冰川景区客运索道建设项目位于阿坝州黑水县芦花镇西北部达古冰川景区（与环评一致），项目主要建设一条长3282.4m的由21个索道支架支撑的单线八人吊箱式索道。上站海拔4850m，下站海拔3620m，以及相应的配套设施。项目总投资10566万元。 项目在建设过程中，通过合理施工布置，安排施工作业时间，减轻施工扬尘、噪声对周围环境的影响；施工废水收集处理后回收利用，生活污水收集后就近用于林灌；施工生活垃圾收集后送黑水县生活垃圾处理场。采取工程和植物措施相结合的水土保持措施，恢复工程施工迹地与自然景观。 项目运营期无生产废气产生，生活污水经移动式厕所收集后委托保洁公司清运，生活垃圾收集后委托环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 基本情况 | 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  | 文化程度 |  |
|  | 与本项目的关系 | 拆迁户（） | 征地户（） | 无直接关系（） |
|  | 单位或住址 |  | 职业 |  | 联系方式 |  |
| 基本态度 | 该项目的建设是否有利于本地区的经济发展 | 有利（） | 不利（） | 不知道（） |
| 施工期 | 施工期对您最大影响是哪方面 | 噪声（） | 粉尘（） | 废水（） | 其他（） |
|  | 居民区附近200m内，是否曾有料场或搅拌站 | 有（） | 没有（） | 没注意（） |
|  | 夜间22:00至早晨6:00时段内，是否有使用高噪机械施工现象 | 常有（） | 偶尔有（） | 没有（） |
|  | 临时占地是否采取了复垦、恢复等措施 | 是（） | 否（） | / |
| 试运营期 | 该项目建成后对你影响较大的是 | 噪声（） | 废水（） | 废气（） | 其他（） |
|  | 对该项目现状是否满意 | 满意（） | 基本满意（） | 不满意（） |
|  | 对该项目采取的环保措施是否满意 | 满意（） | 基本满意（） | 不满意（） | 无所谓（） |
| 您对该项目环境保护工作的总体评价 | 满意（） | 基本满意（） | 不满意（） | 无所谓（） |
| 其他意见和建议： |

## 8.3 调查结果与分析

本次调查，共发放调查表50份，收回50份，回收率100%，调查结果有效。调查人员职业及文化程度见下表。

表8-2   公众意见参与人员统计表

| 职业 | 人数（人） | 比例（%） | 文化程度 | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 务农 | 15 | 30 | 小学及以下 | 6 | 12 |
| 个体户 | 4 | 8 | 初中 | 19 | 38 |
| 工人 | 11 | 22 | 高中 | 14 | 28 |
| 干部 | 3 | 6 | 大专及以上 | 11 | 22 |
| 其他 | 17 | 34 | / |
| 合计 | 50 | 100 | 合计 | 50 | 100 |

从调查涉及的行业以及文化程度的高低来看，比较全面反映了项目拟建区域公众的职业构成及文化程度情况。公众意见调查统计结果见下表。

表8-3   公众意见调查结果统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 施工期对您影响最大的是 | 噪声 | 施工粉尘 | 生产废水 | 生活废水 | 农业生产及其它 |
|  | / | / | / | / | / |
|  | 交通出行 | 生活用水 | 工程占地 | 其它 | 没有影响 |
|  | 8 | / | / | / | 42 |
| 施工期间是否发生过环境污染事件或扰民事件 | 常有 | 偶尔有 | 没有 |
|  | / | / | 50 |
| 施工期间对您的影响主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 4 | 4 | 40 | 2 |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 5 | / | 43 | 2 |
| 运营期工程对您影响最大的是 | 噪声 | 施工粉尘 | 生产废水 | 生活废水 | 农业生产及其它 |
|  | / | 2 | 1 | / | / |
|  | 交通出行 | 生活用水 | 工程占地 | 其它 | 没有影响 |
|  | 2 | / | / | / | 48 |
| 运营期间是否发生过环境污染事件或扰民事件 | 常有 | 偶尔有 | 没有 |
|  | / | / | 50 |
| 运营期对您的影响主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 19 | / | 29 | 2 |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 19 | / | 30 | 1 |
| 您对本项目环境保护工作的满意程度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
|  | 49 | 1 | / |

从上述调查结果分析表明，，所有被调查对象对工程环保工作持满意或基本满意态度。本建设项目公众调查的结果从总体上反映出多层次、多侧面的公众意见。项目的建设得到当地相关地区群众、管理人员及游客的支持。

# 9 环境管理、监理及环境监测落实情况调查

## 9.1 施工期环境管理

1、环境管理机构

施工期间，本项目的环境保护工作由达古冰川景区管理局负责管理，成立了环保管理机构和监督机构。

2、环境管理机构的职责

施工期间环境管理的主要任务有：落实施工期环境保护措施，会同有关部门和环境监理等单位监督、检查施工单位执行或落实有关环境保护措施的情况，并处理有关事宜。

环保管理机构职责：在工程建设管理过程中，严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章制度，加强对水土流失、噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理；遵守有关树木、文物保护、防火及废弃物处理的规章制度，随时接受当地政府环境机构的监督检查。

环保监督机构职责：监督工程建设管理全过程的环保、水土保持工作，对不符合规定的进行纠正；发现并配合解决施工中出现的环境问题；开展环保、水土保持活动和环保、水土保持知识的培训；监督各项环保、水土保持技术措施的落实；保证环保、水土保持设施的有效运行。

3、机构工作情况

自本项目开工后，管理机构参与了整个施工区的环境保护措施的落实，对施工人员环境保护意识的培训等相关工作，对施工期环境保护工程实施全程管理。对环境保护从实施规划、方案设计、招投标、施工进行组织和落实。在工程建设过程中严格按照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》等法律法规执行。

## 9.2 运行期环境管理

1、环境管理机构

项目运行期环境保护工作由大九寨国际旅游开发有限责任公司负责管理， 1名专工负责具体工作，并由安全环保部统一管理。

2、机构工作情况

运行期管理机构自设置以来主要完成的工作有：

（1）开展环保技术监督工作。

（2）制定了《环境保护管理办法》等制度、技术标准和规程规范。

# 10 结论与建议

## 10.1 工程建设内容

为了发展项目区域旅游事业，挖掘达古冰川丰富的旅游资源，大九寨国际旅游开发有限责任公司于2006年开展了“阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目”的建设。2004年1月，阿坝州发展计划委员会下达了《关于黑水达古冰川旅游区客运索道建设项目立项的批复》（阿州计社经[2004] 27号），对阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目立项进行了批复。2004年8月，该项目可行性研究报告经阿坝州发展计划委员会批复（阿州计社经[2004]587号）。大九寨国际旅游开发有限责任公司委托四川省环境保护科学研究院承担该项目环境影响评价工作。2006年1月，四川省环境保护科学研究院承编制完成了该项目环境影响报告书并上报原四川省环境保护局审批。2006年4月，原四川省环境保护局对项目环评文件进行了批复（川环建函［2006］175号）。

该项目于2006年5月开工建设，于2008年5月建成投运。该项目实际建成一条长3282.4m的由21个索道支架支撑的单线八人吊箱式索道。上站建筑面积500m2，海拔4850m；下站建筑面积800m2，海拔3620m，以及相应的配套设施。建设内容与环评一致。

## 10.2 环境保护措施落实情况调查

本项目在设计、施工及运营期已采取的环境保护措施与环境影响报告书、环境保护设计报告以及环保行政主管部门批复要求。工程在环境影响报告书编制和设计阶段提出了较为全面、详细的环境保护措施，环评、设计及批复中各项要求及措施在工程建设中和运营期基本得到落实。

## 10.3 环境影响调查

### 10.3.1 施工期环境影响调查

基本落实了施工期的各项污染防治措施和生态保护措施，施工活动控制在征地范围内，减少了施工期地表扰动对植被、土壤的破坏，施工弃渣全部综合利用，基本落实了水土保持措施，本项目施工期间未发生环境污染事故。

### 10.3.2 营运期环境影响调查

1、水环境影响调查

项目营运期废水主要为游客及工作人员的生活污水，生活污水主要污染物为氨氮、COD、SS等，产生量约为10m3/d。上站房生活污水经4台移动式厕所收集至下站房所在地建设的化粪池，经化粪池处理后的生活污水全部委托保洁公司清运。

2、大气环境影响调查

本项目运营期使用电能，无生产废气产生。

3、声环境影响调查

本项目高噪声设备均安装在地下的设备用房内，并对驱动站房采取了隔声处理，同时对其它设备噪声分别采取隔声、消声、减振、降噪等措施进行治理。

4、固体废弃物环境影响调查

本项目营运期生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运、处置，未造成二次污染。

## 10.4 公众参与

公众参与调查表发放总数为50份，回收50份，回收率100%。支持本项目建设被调查人员占到被调查者的100%。由此可见，被调查公众对本项目的建设是持支持的态度。

## 10.5 结论与建议

### 10.4.1结论

根据本次建设项目竣工环境保护验收调查结果，阿坝大九寨达古冰川景区客运索道建设项目执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。工程在建设和投入运行以来，建设单位和施工单位具有较强的环保意识和责任感，建设过程中主动通过优化设计方案减缓工程建设对环境影响，工程环保投资落实到位，达到了环评报告及其批复文件提出的要求。因此，建议通过竣工环境保护验收。

### 10.4.2建议

1．加强环保设施维护运行管理，确保污染物长期、稳定达标排放。

2．加强防火宣传，落实火灾防范、控制措施。

# Text boxes

建设单位委托

现场初步踏勘、收集、查阅有关文件和资料

编写竣工环境保护验收调查实施方案

现场勘查、调研与情况分析

气、水、噪声、固废污染源调查

生态及其它影响调查

公众意见调查

环保措施和设施检查

资料处理

综合分析评价

编写竣工验收调查报告

建设单位自行组织竣工环保验收

图1-1  竣工环境保护验收调查工作程序图